## Slide 1
Postup řešení projektu:
 rešerše dostupnosti 2G surovin
předúprava 2G substrátu
  mechanická; kyselá hydrolýza; enzymatická hydrolýza
fermentace hydrolyzátů
stanovení a separace produktů
  etanol, kyselina mléčná
polymerace laktidu metodou ROP na kyselinu polymléčnou
Využití biopolymerních surovinových zdrojů
2. generace pro produkty s přidanou hodnotou (2GVALUE)
Tomáš Šopík1*, Jakub Klaban1, Richard Zetek2, Kateřina Kunášková2, Kateřina Zetková3, Jakub Opršal3
1CPS – Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati v Zlíně, třída T. Bati 5678, 760 01 Zlín, Česká republika
2Ethanol Energy a.s., Školská 118, 285 71 Vrdy, Česká republika
3SYNPO a.s., S. K. Neumanna 1316, 530 02 Pardubice, Česká republika
Obr. 1: 2G materiál na bázi škrobu a lignocelulózy (vygenerováno pomocí AI, DALL-E 3)
Cíl: zavedení ověřené technologie pro zpracování druhogeneračních surovin na prekurzory chemických a potravinářských výrob s přidanou hodnotou
optimalizace procesu zpracování 2G surovin za účelem získání jednoduchých sacharidů
poloprovozní ověření optimalizovaného procesu zcukřování
biotechnologická produkce kyseliny mléčné, etanolu v poloprovozním měřítku
syntéza kyseliny polymléčné (PLA) v laboratorních podmínkách, scale-up do čtvrt-poloprovozní jednotky.
Poděkování: Tento projekt (č. TN 02000051-015) je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století.
Výsledky a shrnutí:
2G suroviny na bázi lignocelulózového materiálu v kombinaci s enzymem Cellic® CTec3 HS (Novozymes)
  souhrnná koncentrace monosacharidů (xylóza, fruktóza, glukóza) v rozmezí 1 – 1,5 g/100 ml
2G suroviny na bázi škrobu (enzymy: Alfa-amylasa, Alfa-amylasa + Proteáza, Glukoamyláza + Celuláza + Trehaláza alfa; Novozymes)
  výstupní koncentrace sacharidů po procesu ztekucení a zcukření v rozmezí 4 – 5 g/100 ml
biotechnologická produkce etanolu
  lze dále v procesu využít například při separaci kyseliny mléčné z fermentační břečky, resp. při procesu esterifikace, kdy vzniká vysoce čistá kyselina mléčná, termostabilní, vhodná pro výrobu PLA
fermentace kyseliny mléčné z hydrolyzátů 2G biopolymerů
  předmětem navazujícího zkoumání
  předběžné výsledky nastiňují úspěšnost procesu hydrolýzy a fermentace vedoucí k produkci kyseliny mléčné v koncentraci 8% (v/v)
optimalizace postupu polymerace laktidu metodou ROP na PLA
  molekulová hmotnost (5-20 000 g/mol)
Obr. 2: Produkt hydrolýzy Obr. 3: Kyselina mléčná a PLA
(vygenerováno pomocí AI, DALL-E 3) (vygenerováno pomocí AI, DALL-E 3)
Obr. 4: Schéma syntézy PLA z kyseliny mléčné
Obr. 1: Zpracování 2G biomasy (vygenerováno pomocí AI, DALL-E 3)